| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ----------------------------------------------------------- ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ----------------------------------------------------------------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Διεύθυνση : Περιουσίας και Προμηθειών Tμήμα : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα Τηλέφωνο : 210-3275026, -289, 290, 291, 292 E-mail : t.prom@eteaep.gov.gr | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 9-5-2018 ΑΡ. ΠΡΩΤ : 109900 |
| --- | --- |

02 / 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..»

Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.),

Έχοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του Ν. 4387/12-5-2016 (άρθρα 74-85).

- Την Κ.Υ.Α. με αριθμό Φ.80000/55949/14809/2016 «Διάρθρωση των οργανικών μονάδων του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) (Ν.Π.Δ.Δ.)»

- Τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) και ειδικότερα το άρθρο 118, παρ. 1 όπου αναφέρεται «Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ»

- Την υπ’ αριθ. 35130/739/9-8-10 (ΦΕΚ 1291 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών για αύξηση και ορισμό σε ΕΥΡΩ του χρηματικού ποσού του άρθ.83 παρ.1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.

- Το με αρ. πρωτ. 184124/6-11-17 Πρωτογενές Αίτημα της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών με ΑΔΑΜ : 17REQ002197483.

- Τις υπ’ αριθ. 1256/40ης/8-11-2017 και 652/64ης/25/4/2018 Αποφάσεις Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ.

Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο

Να υποβάλει οικονομική προσφορά, για την προμήθεια και αντικατάσταση συστημάτων σκίασης στα κτίρια του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Ακαδημίας 58 (Αθήνα) και επί της οδού Ευαγγελιστρίας 5 (Καλλιθέα).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προβλέπεται να ανέλθει έως του ποσού των 12.000,00 € (δώδεκα χιλιάδων ευρώ) προ ΦΠΑ 24%, ήτοι 14.880,00 € (δεκατέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και με πίστωση του ΚΑΕ 00.10.1413 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων» του προϋπολογισμού του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.,  για το οικονομικό έτος 2018.

- Κριτήριο κατακύρωσης

Κριτήριο κατακύρωσης του έργου, είναι η χαμηλότερη τιμή.

- Αντικείμενο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος

α) Αντικείμενο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος είναι η ανάθεση του έργου της προμήθειας και αντικατάστασης των συστημάτων σκίασης στα κτίρια του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Ακαδημίας 58 (Αθήνα) και επί της οδού Ευαγγελιστρίας 5 (Καλλιθέα), όπως αυτό αναλύεται παρακάτω:

Το έργο αφορά στην αποξήλωση και απομάκρυνση προς αποκομιδή των παλιών συστημάτων σκίασης με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου και στην προμήθεια και τοποθέτηση νέων συστημάτων σκίασης από οριζόντιες περσίδες αλουμινίου πλάτους 25χιλ, στα παράθυρα των δυο (2) κτιρίων ιδιοκτησίας του ΕΤΕΑΕΠ επί των οδών Ευαγγελιστρίας 5 στην Καλλιθέα και Ακαδημίας 58 στην Αθήνα.

Στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων σκίασης από περσίδες αλουμινίου συνολικής επιφάνειας περίπου 603τμ (μέγιστη πιθανή απόκλιση ±3%) και συνολικής πιθανής ποσότητας τεμαχίων 227, με όλα τα απαραίτητα υλικά στήριξης (βίδες, βύσματα, βάσεις στήριξης, κλπ.) για την έντεχνη και ασφαλή τοποθέτησή τους. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να επιβεβαιώσει όλες τις απαιτούμενες ποσότητες και σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένος να παραδώσει πλήρως τοποθετημένα τα συστήματα σκίασης σε όλους του χώρους των δυο (2) κτιρίων όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στους παρακάτω Πίνακες.

Οι προσφέροντες πρέπει, μεταξύ άλλων, να επισκεφθούν όλους τους περιγραφόμενους χώρους γραφείων των δυο (2) κτιρίων ώστε να λάβουν πλήρη γνώση των ιδιαίτερων συνθηκών και να το βεβαιώσουν με Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν επίσης ό,τι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.

β) Προδιαγραφές υλικών και εργασιών

Τα συστήματα σκίασης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (οι προσφέροντες πρέπει να παραδώσουν αναλυτικά ενημερωτικά φυλλάδια με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών και υλικών):

- Η περιστροφή και ανύψωση θα επιτυγχάνεται με δύο ξεχωριστούς μηχανισμούς.

- Μηχανισμός από μπαστούνι και κορδόνι. Η ανύψωση των φύλλων θα γίνεται μέσω καστάνιας σύμπλεξης – αποσύμπλεξης του κορδονιού και η αλλαγή γωνίας με περιστροφή του μπαστουνιού.

- Ο πάνω οδηγός (ανωκάσι) θα είναι μεταλλικός προβαμμένος, διαστάσεων 25x24χιλ για μεταλλικά φύλλα πλάτους 25χιλ στο χρώμα των περσίδων.

- Ο κάτω οδηγός (κατωκάσι) θα είναι μεταλλικός προβαμμένος, διαστάσεων 19,5x10χιλ για φύλλα πλάτους 25χιλ στο χρώμα των περσίδων.

- Τα φύλλα αλουμινίου κατασκευάζονται από ειδικό κράμα, πλάτους 25χιλ και θα είναι βαμμένα με διπλή ακρυλική βαφή φούρνου, χρώματος επιλογής της υπηρεσίας.

- Τα πλαϊνά καπάκια των οδηγών θα είναι πλαστικά ημιδιαφανή και το μπαστούνι διάφανο ακρυλικό.

- Οι σκαλιέρες και ταινίες των κορδονιών ανάρτησης θα είναι από Nylon 1,4χιλ για φύλλα πλάτους 25χιλ, με διπλές σταυρωτές κλωστές επικάθησης φύλλων.

- Τα στηρίγματα θα είναι μεταλλικά γαλβανισμένα, ελεύθερης στήριξης σε τοίχο ή οροφή, με μοχλό ασφαλείας για φύλλα πλάτους των 25χιλ. (Η στήριξη δύναται να γίνει επί της κάσας του κουφώματος εφόσον είναι εφικτό και λειτουργικό και δεν επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του παραθύρου.)

- Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση, θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα και θα έχουν παραχθεί σε Ελληνικό εργοστάσιο ή αντίστοιχο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

| ΚΤΙΡΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (m2) | ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΩΜΑ | 4,5 | 2 | Αρχεία δώματος. |
| 4ος ΟΡΟΦΟΣ | 64,5 | 26 | Σε όλα τα παράθυρα του ορόφου. |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | 65 | 26 | Σε όλα τα παράθυρα του ορόφου. |
| 2ος ΟΡΟΦΟΣ | 65 | 26 | Σε όλα τα παράθυρα του ορόφου. |
| 1ος ΟΡΟΦΟΣ | 38,5 | 18 | Σε όλα, εκτός από την πλευρά ακαλύπτου. |
| ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ | 51,5 | 19 | Σε όλα, εκτός από το server room. |
| ΙΣΟΓΕΙΟ | 7,5 | 2 | Αρχεία επί Δοϊράνης – πλευρά ακαλύπτου. |
| ΣΥΝΟΛΑ | 296,5 | 119 |  |

| ΚΤΙΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ | ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ (m2) | ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7ος ΟΡΟΦΟΣ | 51 | 18 | Γραφεία 703, 706 και ενιαίος χώρος. |
| 6ος ΟΡΟΦΟΣ | 72,5 | 26 | Γραφεία 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613. |
| 5ος ΟΡΟΦΟΣ | 38 | 12 | Γραφεία 502, 503, 509. |
| 4ος ΟΡΟΦΟΣ | 72 | 26 | Γραφεία 402, 403, 404, 407, 408. |
| 3ος ΟΡΟΦΟΣ | 73 | 26 | Γραφεία 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314. |
| ΣΥΝΟΛΑ | 306,5 | 108 |  |

Συμπερασματικά, στο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνονται:

- Η αποξήλωση και απομάκρυνση των παλιών συστημάτων σκίασης προς αποκομιδή (ή ανακύκλωση) σε χώρους που προορίζονται για αυτό το σκοπό.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση των νέων συστημάτων σκίασης από οριζόντιες περσίδες αλουμινίου πλάτους 25χιλ.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των απαραίτητων μικρουλικών στήριξης που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή τοποθέτηση.

- Η τήρηση όλων των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή ατυχημάτων.

γ) Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης του έργου θα είναι εντός 30 ημερών από την ημέρα ανάθεσης του έργου της  προμήθειας και αντικατάστασης συστημάτων σκίασης στα κτίρια του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., επί της οδού Ακαδημίας 58 (Αθήνα) και επί της οδού Ευαγγελιστρίας 5 (Καλλιθέα).

- Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι κάτωθι, οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση:

• Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

• Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

• Συνεταιρισμοί.

• Κοινοπραξίες προμηθευτών.

- Έγγραφα Συμμετοχής στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Για την συμμετοχή στην Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, απαιτείται :

Α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς:

- Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και  ανεπιφύλακτα.

- Ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης σύμβασης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο   το άρθρο 73 και 74 του Ν.4412/2016.

Β) Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ) Φορολογική ενημερότητα

Δ) Οικονομική προσφορά

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προφέρουν τις τιμές σε πίνακα (όπως οι ανωτέρω  που περιγράφουν τις Προδιαγραφές υλικών και εργασιών), όπου θα αναφέρεται η προσφερόμενη τιμή, (υλικών και εργασιών) για το κάθε κτίριο πλην ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,  καθώς και το τελικό συνολικό κόστος του έργου,  πλην ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τόσο η προσφορά όσο και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι πρωτότυπες και θα υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Οι προσφορές πρέπει να είναι συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο  κείμενο και στα ποσά.

- Χρόνος ισχύος προσφορών

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών δεν μπορεί να είναι μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών.

- Τήρηση νομοθεσίας

Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την  τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

- Πληρωμή

Στο συμβατικό τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων, καθώς και οι δαπάνες του αναδόχου για την εκτέλεση του έργου, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Toν ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

- Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης του έργου ορίζεται σε 30 ημέρες  με ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Κατάρτιση της σύμβασης

Αυτός που θα αναδειχθεί ως Ανάδοχος, βάσει της χαμηλότερης σταθμισμένης τιμής, θα αναλάβει την πλήρη εκτέλεση των όρων της παρούσας πρόσκλησης με την υπογραφή της σύμβασης την οποία θα πρέπει να  υπογράψει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης στο όνομα του.

- Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται σφραγισμένες, σε κλειστό φάκελο στο Τμήμα Γραμματείας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα, 1ος όροφος, έως την Πέμπτη 17/05/2018 και ώρα 14 :00.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, θα επιστρέφονται στους προσφέροντες χωρίς να αποσφραγισθούν.

Στο σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται:

1)   Η λέξη "ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

2)  Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό ήτοι «Ενιαίο Ταμείο 
      Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών»

3)  Ο τίτλος του διαγωνισμού όπως αναφέρεται στην 1η σελίδα της παρούσας.

4)  Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προμηθειών της  Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οδός Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα στο 2ος όροφος, τηλέφωνο 2103275026, 2103275289, -290, -291, -292 / fax: 210 3275035 / e-mail : t.prom@eteaep.gov.gr τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 09:00 π.μ. μέχρι 14:00 μ.μ. για κάθε σχετική πληροφορία.

- Αποσφράγιση των προσφορών και Ανακοίνωση Τιμών

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από την Επιτροπή αξιολόγησης και αποσφράγισης των προσφορών για την ανάθεση του έργου  την Παρασκευή 18/05/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στον 1ος  όροφο, επί της οδού Φιλελλήνων 13-15, Αθήνα.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.  Στη διαδικασία αποσφράγισης μπορούν να παρίστανται οι συμμετέχοντες, εφόσον φέρουν βεβαίωση εκπροσώπησης.  Πρώτα αποσφραγίζεται ο φάκελος και ελέγχονται τα έγγραφα συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα και μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής.  Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια διαδικασία.

- Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της επιτροπής.

- Όσοι δικαιούνται θα λάβουν γνώση των συμμετασχόντων και των τιμών που προσφέρθηκαν.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΜΑΡΚΟΣ  ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ